Опросный лист №______

на разъединители серии РВР-2/8000 У3

# Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Заказчик___________________________________     ___________________________________________

код города/телефон__________________________

Факс_______________________________________

Ф.И.О. руководителя предприятия _____________________________________________________________________________________________________________________________

Место установки____________________________________________________________________

Разъединители вертикально-рубящего типа, выпускаются в виде отдельных полюсов, предназначены для внутренней установки в горизонтальной или вертикальной плоскости.

Работоспособность разъединителей обеспечивается в условиях(

- высота над уровнем моря - не более 1000 м;

- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°С;

- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 45°С;

- влажность 80% при температуре плюс 20°С.

|  | Параметры | Варианты исполнения | Значение заказа |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Номинальное рабочее напряжение | 2 кВ | V |
|  | Номинальный ток | 8000 А | V |
|  | Ток термической стойкости / Ток электродинамической стойкости | 50 кА / 125 кА * |  |
|  | Наличие заземлителей | Отсутствуют |  |
|  |  | 2 |  |
|  |  | 1а ** |  |
|  |  | 1б ** |  |
|  | Тип разъединителя по количеству полюсов | Однополюсный |  |
|  |  | Двухполюсный без общей рамы |  |
|  |  | Трехполюсный без общей рамы |  |
|  |  | Трехполюсный на общей раме (по заказу) |  |
|  | Межфазное расстояние, мм (при заказе на общей раме) | По заказу (указать в диапазоне от 700 до 2000 мм) |  |
|  | Привод главных ножей разъединителя | Ручной червячный ПЧ-50МУ3 |  |
|  |  | Электродвигательный ПД-11-07УХЛ1 |  |
|  | Привод заземлителей | Ручной червячный ПЧ-50МУ3 |  |
|  | Наличие выносного блока управления привода ПД-11 | По заказу |  |
|  | Дополнительные требования к разъединителю |  |
|  | Количество комплектов заказа |  |

Примечания:

*     Значение тока при расстоянии между полюсами 700 мм

(при расстоянии между полюсами от 800 мм  до 2000 мм -  100 кА / 250 кА).

**   1а – разъединитель с одним заземлителем со стороны разъемного контакта;

1б  - разъединитель с одним заземлителем со стороны осевого контакта.

# Text boxes

Изготовитель:  ЗАО «ЛИК-94»

197373, г. Санкт-Петербург, ул. Шаврова, д. 13, к.1, пом.1Н

Телефон (812) 687-89-54, 687-46-83, 695-97-32

Факс (812) 687-56-94

e-mail: info@lik94.ru

сайт: www.lik94.ru