Опросный лист №_____на элегазовые трансформаторы тока серии ТОГФ-110

# Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Заказчик_______________________________________________________________________________________________

код города/телефон__________________________________

Факс_______________________________________________

Ф.И.О. руководителя предприятия ________________________________________________________________________________________________________

Место установки  ________________________________________________________________________________

Трансформаторы тока элегазовые серии ТОГФ-110 пожаро- и взрывобезопасного исполнения предназначены для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам и устройством защиты и управления в открытых и закрытых распределительных устройствах переменного тока частоты 50 Гц на номинальное напряжение 110 кВ.

Трансформаторы тока могут поставляться по заказу с рамой под три трансформатора, опорными стойками и с комплектом консолей для совместной установки с выключателями ВГТ-110.

| № п\п | Параметры | Варианты исполнения | Указать необходимый параметр |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номинальный первичный ток1), А а) 50-100-200; 75-150-300; 100-200-400; 150-300-600; 200-400-800; 300-600-1200; 400-800-1600; 500-1000-2000; 750-1500-3000; б) 800; 1000; 1200; 1500; 2000; 3000; 4000 |  |
| 2 | Ток короткого замыкания (термической стойкости) (указать значение) |  |
| 3 | Параметры вторичных обмоток2) - номинальный вторичный ток, А 1 или 5 - класс точности обмоток для измерения и учета3) 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5 - класс точности обмоток для защиты 5Р; 10Р - номинальная вторичная нагрузка (мощность), ВА: 3; 5; 10; 15; 20; 30; 50; 60; 75; 100 - предельная кратность: 10; 20; 30; 40 - коэффициент безопасности: 5; 10; 15 | Обмотка №1 | Вторичный ток, А |  |
|  |  |  | Класс точности |  |
|  |  |  | Мощность, ВА |  |
|  |  |  | Коэффициент безопасности |  |
|  |  | Обмотка №2 | Вторичный ток, А |  |
|  |  |  | Класс точности |  |
|  |  |  | Мощность, ВА |  |
|  |  |  | Коэффициент безопасности |  |
|  |  | Обмотка №3 | Вторичный ток, А |  |
|  |  |  | Класс точности |  |
|  |  |  | Мощность, ВА |  |
|  |  |  | Предельная кратность |  |
|  |  | Обмотка №4 | Вторичный ток, А |  |
|  |  |  | Класс точности |  |
|  |  |  | Мощность, ВА |  |
|  |  |  | Предельная кратность |  |
|  |  | Обмотка №5 | Вторичный ток, А |  |
|  |  |  | Класс точности |  |
|  |  |  | Мощность, ВА |  |
|  |  |  | Предельная кратность |  |
| 4 | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | УХЛ1* (от плюс 40°С до минус 55°С) Изоляционная среда – элегаз SF6 |  |
|  |  | УХЛ1 (от плюс 40°С до минус 60°С) Изоляционная среда – смесь SF6 и N |  |
| 5 | Степень загрязнения изоляции (уд. длина пути утечки) по ГОСТ 9920 | II* (2,25 см/кВ) |  |
|  |  | III (2,5 см/кВ) |  |
|  |  | IV (3,1 см/кВ) |  |
| 6 | Стойка под установку одного трансформатора тока | 2500 мм |  |
|  |  | указать высоту |  |
| 7 | Рама под три трансформатора (блок Тт) |  |
| 8 | Комплект консолей для совместной установки с выключателем ВГТ-110 (блок ВТт) |  |
| Количество трансформаторов тока |  |
| 1) Трансформатор имеет два возможных исполнения: а) с возможностью изменения коэффициента трансформации в соотношении 1:2:4 (изменение коэффициента трансформации заключается в перестановке перемычек в первичной обмотке трансформатора); б) трансформатор тока без возможности изменения коэффициента трансформации в первичной обмотке. 2) Возможно изготовление трансформатора тока со специальной комплектацией вторичными обмотками (например, с двумя обмотками для измерения: с характеристиками вторичных обмоток, отличными от указанных в опросном листе). Максимальное количество обмоток 7 (семь). 3) По заказу могут изготавливаться трансформаторы тока с вторичными обмотками, имеющими различные значения первичного и вторичного номинальных токов, а также возможно изготовление обмотки учета и измерения с расширенным диапазоном измерения до 200%. Для таких исполнений в заказе должно быть указано требуемое значение наибольшего рабочего тока по ГОСТ 7746. |

Дополнительные требования

# Text boxes

Изготовитель:  ЗАО «ЛИК-94»

197373, г. Санкт-Петербург, ул. Шаврова, д. 13, к.1, пом.1Н

Телефон (812) 687-89-54, 687-46-83, 695-97-32

Факс (812) 687-56-94

e-mail: info@lik94.ru

сайт: www.lik94.ru