Опросный лист №________

на разъединители серии РРИ -10/400 УХЛ3

# Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Заказчик______________________________________________________________________________

код города/телефон__________________________

Факс_______________________________________

Ф.И.О. руководителя предприятия _____________________________________________________________________________________________________________________________

Место установки____________________________________________________________________

Разъединители вертикально-рубящего типа, выпускаются в виде трехполюсных аппаратов на общей раме, выполненной из изоляционного материала. Разъединители предназначены для внутренней установки в вертикальной плоскости, имеют исполнения с предохранителями, комплектуются патронами предохранителей только по заказу. Расположение привода выключателя слева.

Управление главными ножами и заземлителями осуществляются приводами ПР-4У3.

Работоспособность разъединителей обеспечивается в условиях(

- высота над уровнем моря - не более 1000 м;

- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°С;

- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 45°С.

Основные параметры:

10 12 400 20 50

Номинальное напряжение, кВ

Наибольшее рабочее напряжение, кВ

Номинальный ток, А

Ток термической стойкости, кА

Ток электродинамической стойкости, кА

|  | Параметры | Варианты исполнения | Значение заказа |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наличие и расположение ножей заземления | Нет |  |
|  |  | С обеих сторон |  |
|  |  | Со стороны разъемного контакта |  |
|  |  | Со стороны осевого контакта |  |
|  | Наличие и расположение предохранителей | Нет |  |
|  |  | Со стороны разъемного контакта |  |
|  |  | Со стороны осевого контакта |  |
|  | Наличие заземлителя на предохранителе | Есть |  |
|  |  | Нет |  |
|  | Дополнительные требования к разъединителю |  |
|  | Количество комплектов заказа |  |

# Text boxes

Изготовитель:  ЗАО «ЛИК-94»

197373, г. Санкт-Петербург, ул. Шаврова, д. 13, к.1, пом.1Н

Телефон (812) 687-89-54, 687-46-83, 695-97-32

Факс (812) 687-56-94

e-mail: info@lik94.ru

сайт: www.lik94.ru