Опросный лист

на ограничители перенапряжений серии ОПН-П1

на классы напряжений 330 и 500 кВ

(ИВЕЖ.674364.001)

# Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Заказчик___________________________________     ___________________________________________

код города/телефон__________________________

Факс_______________________________________

Ф.И.О. руководителя предприятия_____________________________________________________

Предполагаемое место установки______________________________________________________

Ограничители перенапряжений типов: ОПН-П1-330/210/10/3УХЛ1, ОПН-П1-330/220/10/3УХЛ1, ОПН-П1-330/230/ 10/3УХЛ1,ОПН-П1-330/210/20/4УХЛ1,ОПН-П1-330/220/20/4УХЛ1,ОПН-П1-330/230/20/4УХЛ1,ОПН-П1-500/318/20/4 УХЛ1, ОПН-П1-500/336/20/4УХЛ1, ОПН-П1-500/318/20/5УХЛ1,ОПН-П1-500/336/20/5УХЛ1 предназначены для защиты изоляции электрооборудования соответственно на классы напряжения  330 и 500 кВ переменного тока промышленной частоты 50 Гц, работающего в сетях с заземленной нейтралью (коэффициент замыкания на землю не выше 1,4), от грозовых и коммутационных перенапряжений.

Ограничители перенапряжений предназначены для работы в условиях

открытого воздуха при  температуре  окружающей среды  от минус  60 º С до  плюс

45 º С, что соответствует условиям, нормированным ГОСТ 15543.1-89, для  климатического исполнения УХЛ категории  размещения 1 по ГОСТ 15150-69.

| Наименование параметра | Требования Заказчика |
| --- | --- |
|  | ОПН-П1-____/_____/_____/___ УХЛ1 |
| 1 Класс напряжения сети, кВдейств. (действующее значение) |  |
| 2 Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение (Uнр), кВдейств. |  |
| 3 Номинальное напряжение, Uн, кВдейств. |  |
| 4 Номинальный разрядный ток, кА |  |
| 5 Классификационное напряжение промышленной частоты при амплитудном значении активной составляющей тока (Iкл), мА (Uкл), кВдейств., не менее |  |
| 6 Остающееся напряжение при коммутационном импульсе тока 30/60 мкс, кВ, не более с амплитудой 250 А с амплитудой 500 А с амплитудой 1000 А |  |
| 7 Остающееся напряжение при грозовом импульсе тока 8/20 мкс, кВ, не более с амплитудой 5 000 А с амплитудой 10 000 А с амплитудой 20 000 А с амплитудой 40 000 А |  |
| 8 Остающееся напряжение при импульсе тока 1/4 мкс, кВ, не более с амплитудой 10 кА с амплитудой 20 кА |  |
| 9 Токовая пропускная способность, количество импульсов: 9.1 при прямоугольном импульсе тока длительностью 2000 мкс с амплитудой 850 А с амплитудой 1 200 А с амплитудой 1 500 А 9.2 при грозовом импульсе тока 8/20 мкс с амплитудой 10 кА с амплитудой 20 кА |  |
| 9.3 при импульсе большого тока 4/10 мкс амплитудой 100 кА |  |
| 10 Удельная энергоемкость, (один импульс тока по п. 9.1 таблицы 1) кДж/кВ·Uнр |  |
| 11 Напряжение на ограничителе допустимое в течение времени, кВ действ. * 1200 с (20 мин.) 10 с 1 с |  |
| * В числителе – допустимое напряжение без предварительного токового воздействия, в знаменателе – допустимое напряжение с предварительным воздействием двумя прямоугольными импульсами тока длительностью 2000 мкс амплитудами по п.9.1 таблицы 1. Промежуточные значения допустимых напряжений определяются экстраполяцией. |

Условные обозначения:

О - ограничитель

П - перенапряжений

Н - нелинейный

П - полимерная изоляция

1 - исполнение по установке - опорное

330/210; 330/220; 330/230; 500/318; 500/336 – в числителе класс напряжения сети в киловольтах,   в знаменателе наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение в киловольтах;

10, 20 – номинальный разрядный ток в килоамперах;

3, 4, 5 – класс пропускной способности ограничителя;

УХЛ – климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69;

1 – категория размещения по ГОСТ 15150-69.

Внешняя изоляция ограничителей перенапряжений, выдерживает напряжения:

| Испытательное напряжение | Норма |
| --- | --- |
|  | ОПН-П1-330/210/10/3 | ОПН-П1-330/220/10/3 | ОПН-П1-330/230/10/3 | ОПН-П1-330/210/20/4 | ОПН-П1-330/220/20/4 | ОПН-П1-330/230/20/4 | ОПН-П1-500/318/204 | ОПН-П1-500/336/20/4 | ОПН-П1-500/318/20/5 | ОПН-П1-500/336/20/5 |
| 1 Полный грозовой импульс 1,2/50 мкс, кВмакс. 2 Коммутационный импульс в сухом состоянии и под дождем, кВ макс. | 975 720 | 1015 730 | 1450 1055 | 1410 1020 |

Длина пути утечки внешней изоляции ограничителей перенапряжений:

- на класс напряжения 330 кВ – 800 см;

- на класс напряжения 500 кВ – 1180 см, что соответствует II* степени загрязнения по ГОСТ 9920-89.

# Text boxes

Изготовитель:  ЗАО «ЗЭТО»

182100 Псковская область,

г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79

Телефон (81153)5-17-08;

Факс (81153) 5-16-09, 5-30-87