Опросный лист на разъединители 10 кВ серии РЛК

климатического исполнения УХЛ1

# Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Заказчик___________________________________     ___________________________________________

код города/телефон__________________________

Факс_______________________________________

Ф.И.О. руководителя предприятия_____________________________________________________

Предполагаемое место установки______________________________________________________

Разъединители качающегося типа. Тип изоляции - полимерная (степень загрязнения изоляции IV по ГОСТ 9920). Привод ручной серии ПР-7. В комплект поставки входят металлоконструкции для установки на опоре разъединителя и привода, соединительные тяги от разъединителя к приводу.

Работоспособность разъединителей обеспечивается в условиях(

- высота над уровнем моря - не более 1000 м;

- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°С;

- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 60°С;

- скорость ветра для разъединителей общего назначения (РЛК):

- не более 40 м/с в отсутствии гололеда  и не более 15 м/с при гололеде толщиной 20 мм;

- скорость ветра для разъединителей специального назначения (РЛКВ-С)

- не более 25 м/с  в отсутствии гололеда  и не более 15 м/с при гололеде толщиной 10 мм.

Основные параметры:					РЛК	          РЛКВ-С

Наибольшее рабочее напряжение, кВ			 12		12

Номинальный ток, А					400		400

Ток термической стойкости, кА				 10		10

Ток электродинамической стойкости, кА			 25		25

Время короткого замыкания, с				 3/1		3/1

Ток отключения (коммутационная способность), А

- нагрузки (cos( (0,7)				 3,5		50

- индуктивный (cos( (0,15)			   1		10

- емкостный (cos( (0,15)				   1		10

Допустимое тяжение проводов, Н			200		200

|  | Параметры | Варианты исполнения | Значение заказа |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Тип разъединителя | Общего назначения (РЛК) Специального назначения - повышенной коммутационной способности (РЛКВ-С) |  |  |  |
| 2 | Тип разъединителя по количеству полюсов | 2-полюсный 3-полюсный |  |  |  |
| 3 | Наличие заземлителей | 2 1а (со стороны неподвижного контакта) 1б (со стороны подвижного контакта с гибкой связью) Отсутствуют |  |  |  |
| 4 | Тип установки | Горизонтальная; вертикальная (В) |  |  |  |
| 5 | Высота установки разъединителя | 6200мм 6500мм 6800мм по заказу |  |  |  |
| 6 | Дополнительные требования к разъединителю |  |  |  |
| 7 | Количество разъединителей заказа |  |  |  |

# Text boxes

Изготовитель:  ЗАО «ЗЭТО»

182100 Псковская область,

г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79

Телефон (81153)5-17-08;

Факс (81153) 5-16-09, 5-30-87