Опросный лист на разъединители 10 кВ серии РЛНД

климатического исполнения УХЛ1

# Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Заказчик___________________________________     ___________________________________________

код города/телефон__________________________

Факс_______________________________________

Ф.И.О. руководителя предприятия_____________________________________________________

Предполагаемое место установки______________________________________________________

Разъединители горизонтально-поворотного типа.

В комплект поставки разъединителя специального типоисполнения РЛНДС входят металлоконструкции для установки на опоре разъединителя и привода, соединительные тяги от разъединителя к приводу. В комплект поставки других разъединителей серии РЛНД металлоконструкции и соединительные элементы не входят.

Работоспособность разъединителей обеспечивается в условиях(

- высота над уровнем моря - не более 1000 м;

- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°С;

- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 60°С;

- скорость ветра - не более 40 м/с в отсутствии гололеда  и не более 15 м/с при гололеде толщиной 10 мм (РЛНД) или  22 мм (РЛНДС).

Основные параметры:

Наибольшее рабочее напряжение, кВ			12	12	12

Номинальный ток, А					200	400	630

Ток термической стойкости, кА				6,3	10 	12,5

Ток электродинамической стойкости, кА			15,75	25	31,5

Время короткого замыкания, с				3/1	3/1	3/1

Допустимое тяжение проводов, Н			200	200	200

|  | Параметры | Варианты исполнения | Значение заказа |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Тип разъединителя по конструкции контактного вывода | С подвижным выводом на поворотной колонке – с гибкой связью (РЛНД) С неподвижным выводом (РЛНД-I; РЛНДС-I) |  |  |  |
| 2 | Номинальный ток, А | 200 400 630 |  |  |  |
| 2 | Тип разъединителя по количеству полюсов | 2-полюсный 3-полюсный |  |  |  |
| 3 | Наличие заземлителей | 2 1 (со стороны поворотной колонки) Отсутствуют |  |  |  |
| 4 | Тип изоляции | полимерная (степень загрязнения изоляции IV по ГОСТ 9920) Фарфоровая категории исполнения А Фарфоровая категории исполнения Б |  |  |  |
| 5 | Тип привода для управления главными ножами | Ручной Электродвигательный (РЛНДС) |  |  |  |
| 6 | Работоспособность при толщине гололеда | До 10 мм До 22 мм (РЛНДС) |  |  |  |
| 6 | Дополнительные требования к разъединителю |  |  |  |
| 7 | Количество разъединителей заказа |  |  |  |

# Text boxes

Изготовитель:  ЗАО «ЗЭТО»

182100 Псковская область,

г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79

Телефон (81153)5-17-08;

Факс (81153) 5-16-09, 5-30-87